Проект 2. Синтезирование воскового модельного состава со специальными свойствами для получения отливок способом ЛВМ

| Автор | Завьялов Владислав |
| --- | --- |
| Место учебы/работы (полностью) | ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» |
| Номинация конкурса | Инжиниринговые проекты |
| Контактный телефон, e-mail | 8-917-167-28-74 |

СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ УЧАСТНИКА

| Название проекта | Синтезирование воскового модельного состава со специальными свойствами для получения отливок способом ЛВМ |
| --- | --- |
| Аннотация проекта | Способ литья по выплавляемым моделям позволяет получать литые изделия высокого качества, с минимальными припусками на механическую обработку, но традиционная технология с использованием металлической оснастки слишком затратная для получения единичных и мелкосерийных партий отливок. В разрабатываемой технологии синтезируются модельные составы, заготовки из которых могут быть подвергнуты механической обработке. Отходы воскового модельного состава в виде стружки подвергаются рециклингу. Фрезерование восков наиболее быстрый и экономически целесообразный метод получения восковых моделей для литья единичных и мелкосерийных партий отливок, но к восковым модельным составам предъявляются особые требования по механическим и физическим свойствам. |
| Сроки реализации проекта | Дата старта | Дата окончания |
|  | 01.05.2020 | 01.07.2021 |
| География проекта | Г.Самара, Самарская область |
| Целевая аудитория | Предприятия, выполняющие индивидуальные и мелкосерийные заказы. Центр литейных технологий СамГТУ и НПУ «Самара реставрация» |
| Решаемая проблема | Существующие восковые модельные составы, используемые для фрезерования, имеют температуру плавления более 100°С., и высокий коэффициент линейного термического расширения, и применяются только для изготовления монолитных литейных форм, которые не могут быть выплавлены в горячей воде, и выплавляются только в термических печах. При таком способе выплавления происходит частичное сгорание воскового модельного состава и выброс вредных веществ в атмосферу.Также не возможно использовать технологию с применением керамических оболочковых форм, т.к. они разрушаются при проведении операции выплавления в термических печах. Керамические оболочковые формы представляют собой керамические оболочки толщиной всего 4-8 мм, что позволяет экономить материалы. Однако, существующие фрезерные восковые модельные составы при нагревании в печи расширяются, что приводит к разрушению оболочковых форм. Таким образом, при реализации данного проекта решаются следующие основные проблемы: Длительность и высокая стоимость процесса подготовки производства Невозможность применения технологии оболочковых форм при использовании существующих восковых модельных составов для фрезерования. Наличие выбросов вредных веществ при проведении операции выплавления в термических печах. Невозможность применения операции выплавления существующих фрезерных восков в горячей воде. |
| Значимость проекта | ЦЛТ СамГТУ и «Самара-Реставрация» выполняют заказы по изготовлению единичных партий литых художественных изделий для реставрации. При реставрации к деталям предъявляется ряд требований: Высокое качество поверхности Точность геометрии На данный момент достигается это с помощью аддитивных технологий сканирования и печати. Однако процесс получения отливки занимает длительное время за счет необходимости подготовки производства, а именно: -изготовления пресс-форм для литья восковых моделей (24-72 часа изготовление пресс-формы в зависимости от габаритов и сложности геометрии отливки). Применение фрезеровки при изготовлении восковой модели позволит сократить время получения готового изделия, без снижения его качества. За 2-4 часа получается готовая восковая модель. Все существующие фрезерные восковые модельные составы имеют высокую температуру плавления и высокий КТЛР и не подходят для изготовления оболочковых форм при ЛВМ. Внедрение новых разрабатываемых восковых модельных составов в производство позволит сократить время изготовления отливки и снизит ее стоимость. |
| Цель проекта | Синтезировать восковый модельный состав для получения отливок способом ЛВМ соответствующий следующим требованиям: Температура плавления до 100°С Высокая твердость Низкая зольность Низкий КТЛР Отсутствие ломкости и расслоения во время механической обработки при комнатной температуре Гомогенность при размягчении Хорошая текучесть в расплавленном и пастообразном состоянии Инертность к материалам керамической оболочковой формы Хорошая регенерируемость. Требования к синтезируемому восковому модельному составу сформулированы на основании требований к фрезерным восковым модельным составам для ЛВМ и требованиям к восковым модельным составам для ЛВМ с применением технологии керамических оболочковых форм. |
| Задачи | Разработка состава композиции для воскового модельного состава Отработка технологии производства заготовок из воскового модельного состава Изготовление пресс-форм для изготовления опытных образцов для испытаний Проведение ряда экспериментов на соответствие сформулированным требованиям, определение технических характеристик синтезированного воскового модельного состава. Отработка полного цикла производства литых изделий по технологии ЛВМ Составление технической документации на синтезированный восковый модельный состав. |
| Результаты и способ их измерения | Синтезирование воскового модельного состава соответствующего сформулированным требованиям. Характеристики воскового модельного состава измеряются экспериментально. На основании экспериментальных данных составляется техническая документация, содержащая подробную информацию о характеристиках воскового модельного состава. (эти требования приведены в цели) Количественная мера эффективности проект заключается в снижении себестоимости отливки и длительности производственного цикла. |
| Методы реализации проекта | Работа по разработке нового воскового модельного состава будет производится на производственной площадке ЦЛТ СамГТУ, с привлечением междисциплинарной проектной команды «Реставрационная мастерская художественного литья». Разработка нового воскового модельного состава производится с привлечением преподавателей кафедры ЛиВТ СамГТУ, на данный момент разработаны 3 различных варианта модельных композиций для изготовления нового воскового модельного состава, и необходимо проведение ряда дополнительных экспериментов. Экспериментальная часть включает в себя, проведение ряда экспериментов по определению следующих технических характеристик нового модельного состава: Твердости Усадки КТЛР Зольности Склонности к взаимодействию с материалами керамических форм Жидкотекучести при различных температурах Факторов, приводящих к деградации свойств Пределов рециклирования Различных дефектов и причин их образования Соответствии механических свойств при механической обработке Критических температур Для презентации конечного продукта, необходимо составить техническую документацию, которая будет включать технические характеристики нового продукта и рекомендации по его использованию и хранению. |
| Возможность коммерциализации проекта | Коммерциализация проекта состоит из этапов: Формирование бренда – разработка логотипа, проектирование упаковки, разработка рекламной продукции (буклеты, визитки) Написание статей в научные журналы (уровня ВАК) Разработка видеороликов презентации материалов Создание аккаунтов в соц. сетях и наполнение его информационными материалами Участие в форумах, выставках, конференциях и представление работы на тематических мероприятиях |
| Привлечение общественности и профессионального сообщества к реализации проекта | НПУ «Самара реставрация» окажет методологическую поддержку и предоставит образцы для внедрения в производственный процесс |
| Информация о команде проекта | Завьялов Владислав Михайлович – руководитель проекта, магистрант направления «Металлургия», автор научных статей по обработке материалов и технологий литья ЛВМ. Обработка материалов на станке ЧПУ Roland mdx 540. Технолог-конструктор в междисциплинарной проектной команды «Реставрационная мастерская художественного литья» Ермаков Иван Сергеевич – технолог, магистрант направления «Металлургия» разработка модельных композиций. Разработка материалов для 3D печать на восково-полимерной основе Насыров Артем Александрович – конструктор-технолог. Магистрант направления «Металлургии», разработка конструкции пресс-форм для изготовления заготовок из модельных составов Дьячков Виктор Николаевич – к.т.н доцент кафедры ЛиВТ, проектирование технологии ЛВМ для конкретных изделий. Методологическая поддержка и редакция научных статей. Контроль качества литых изделий и восковых моделей. Тимошкин Иван Юрьевич – к.т.н., доцент кафедры ЛиВТ разработка технологии литья, расчет шихтовых материалов для приготовления расплава. Контроль заливки металла. Методологическая поддержка и редакция научных статей. |
| Личный вклад каждого члена команды в разработку проекта | Завьялов Владислав Михайлович – разработка 3 модельных композиций и проведение первичных экспериментов исследованию свойств полученных модельных композиций. Проектирование технологии обработки модельных композиций определения размеров и формы заготовок. Ермаков Иван Сергеевич – исследование материалов воско-полимерных модельных составов, технологии изготовления модельных композиций. Насыров Артем Александрович – исследование заготовок восковых составов для фрезерования, проектирование оснастки для исследования модельных композиций. Дьячков Виктор Николаевич –проектирование технологии ЛВМ для конкретных изделий. Методологическая поддержка и редакция научных статей. Контроль качества литых изделий и восковых моделей. Тимошкин Иван Юрьевич –разработка технологии литья, расчет шихтовых материалов для приготовления расплава. Контроль заливки металла. Методологическая поддержка и редакция научных статей. |
| Информационное сопровождение проекта | Информационное сопровождение будет производится в соц. Сетях (инстаграм,ВК), совместно с официальными информационными источниками СамГТУ |
| Устойчивость проекта (дальнейшее развитие проекта) | Первоначально устойчивость проекта будет обеспечиваться за счет выполнения хоз. договорных работ совместно с ЦЛТ СамГТУ В дальнейшем планируется поставка заготовок из восковых модельных составов для различных литейных производств. |
| Апробация работы | Разработаны и изготовлены 3 модельных композиции для синтезирования нового модельного состава материалы работы представлены на Днях Науки СамГТУ. |
| План реализации проекта |
| Наименование и описание мероприятия (этапа) проекта | Сроки начала и окончания | Ожидаемые итоги |
| Разработка составов опытных модельных композиций | 01.05.2020-01.07.2020 | Получение составов опытных модельных композиций |
| Проектирование и разработка пресс-форм для изготовления опытных образцов | 01.07.2020-20.08.2020 | Получение пресс-форм для изготовления опытных образцов |
| Изготовление образцов для испытание | 21.08.2020-21.09.2020 | Литые восковые заготовки и образцовы на испытание. 30 образцов заготовок для фрезерования. 10 образцов на каждый вид испытания (10 исп.) 300 образцов на испытания |
| Проведение первичных испытаний на физико-механические свойства | 22.09.2020-22.10.2020 | Получение положительных физико-механических свойств |
| Сборка модельных блоков для ЛВМ | 22.10.2020-10.11.2020 | Модельный блок для ЛВМ с выплавляемыми моделями изготовленными на ЧПУ |
| Нанесение огнеупорного покрытия на основе плавленого кварца и этилсиликата. Сушка и удаление модельного состава из полости формы | 10.11.2020-16.12.2020 | Керамические оболочковые формы для ЛВМ |
| Прокалка керамических оболочковых форм и заливка их металлом | 16.12.2020-20.12.2020 | Опытные литые заготовки |
| Выбивка керамической оболочки и финишная механическая обработка | 20.12.2020-22.12.2020 | Литые изделия в кол-ве 20-30 шт. соответствующие предъявляемым к ним требованиям |
| Анализ качества литых изделий | 20.01.2021-1.02.2021 | Качественный анализ литых изделий, дефектов. Техническая документация содержащая: Шероховатость литых изделий Выход годного металл Список дефектов Точность геометрии |
| Производство контрольного объёма для проведения полноценных исследований | 01.02.2021-01.03.2021 | Приготовление воскового модельного состава для изготовления 50 фрезерных заготовок, По 30 заготовок на проведение испытания выбранного модельного состава (300 шт) |
| Проведение испытаний для составления тех. Документации | 01.03.2021-01.04.2021 | Получение информации о свойствах воскового модельного состава оформленной в виде тех. документации |
| Разработка тех. Документации | 01.04.2021-16.04.2021 | Разработан паспорт воскового модельного состава с полными сведениями о свойствах и составе композиции |
| Публикация результатов исследований в научных журналах | 20.01.2021-1.05.2021 | 5 публикаций ВАК, о разработке воскового модельного состава |
| Составление заявки на патент | 16.04.2021-16.05.2021 | Заявка на патент на изобретение |
| Разработка бренда | 16,05.2021-01.06.2021 | Брендбук продукта, разработка раздаточного материала и визиток |
| Презентация результатов работы на тематических выставка, форумах, конференциях | 16.04.2021-01.07.2021 | Участие в мероприятиях и конференциях 2-5 выставок Представление на конференциях результатов работы 5-15 |

СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование статьи расходов | Единица - (чел., мес., шт. и т.п.) | Кол-во | Цена (руб.) | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Парафин технический Т-1 | 35 кг | 1 | 128 руб\кг | 4 480 руб |
|  | Церезин 75 | 20кг | 1 | 875 руб\кг | 17 500‬ руб |
|  | Церезин 100 | 20 кг | 1 | 400руб\кг | 8 000 руб |
|  | Пчелиный воск, производственный | 25 кг | 1 | 460 руб\кг | 11 500‬ руб |
|  | Стеариновая кислота | 25 кг | 1 | 144 руб\кг | 3 600 руб |
|  | Сополимер этилена и винилацетата ЭВА, EVA 3522 CO | 10 кг | 1 | 150руб\кг | 1 500 руб |
|  | Инжектор 1,5 л LOGIMEC 1500d (ручн. Насос, контроллер цифр.) | 1 шт | 1 | 40 000 руб/шт | 40 000 руб |
|  | Пластик для 3D печати PLA | 5 кг | 10 | 1650 руб/шт | 16 500 руб |
|  | Алюминиевая тара (объём 15л) | 6 шт | 6 | 1200 руб\шт | 7 200 руб |
|  | Воск модельный Ferris брусок 146х90х35 зеленый | 5 шт | 5 | 1 115 руб\шт | 5 575‬ руб |
|  | Воск модельный MATT брусок 165х80х37 синий | 5 шт | 5 | 1015 руб\шт | 5075 руб |
|  | Доставка материалов | 6 шт | 6 | 1000\шт | 6 000 руб |
|  | Печать раздаточного материала | 500 шт | 1 | 8 руб/шт | 4 000 руб |
|  | Бумага офисная А4 SVETOCOPY, 80 г/м2, 500 л. | 500л/шт | 10 | 400 руб\шт | 4 000 руб |
| Итог | 129 855‬ руб |